双环审〔2022〕14号

关于福前线K36+392和K38+060道口

平改立工程环境影响报告表的批复

中国铁路哈尔滨局集团有限公司道口平改立工程建设指挥部：

你单位报送的《关于福前线K36+392和K38+060道口平改立工程环境影响评价文件的请示》和《福前线K36+392和K38+060道口平改立工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等有关材料收悉。依据《关于福前线K36+392和K38+060道口平改立工程环境影响报告表的技术评估报告》（双环技保〔2022〕11号），经研究，批复如下：

一、该项目位于黑龙江省双鸭山市友谊县兴隆镇与红兴隆农垦局交界处拟于福前线k38+060道口原位建设上跨铁路立交桥，建设性质为改建，桥梁采用5×30m+35m+5×30m简支小箱梁桥。线位沿既有道路中心布置，两端与既有道路顺接，路线全长931.08m，引道及桥梁与铁路交叉点设计公路里程K0+634.7，道路前进方向与铁路交叉右角为93.3°，引道道路等级为二级公路。福前线K36+392道口封闭，在福前线K36+408.3处设1-20m人行天桥，桥梁中线与铁路线垂直，天桥两端各设一条梯道，每侧梯道设5处休息平台，梯道末端顺接既有路。该项目总投资6221.58万元，环保投资为15万。综合考虑，我局原则同意你单位环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。应按照相关要求严格落实大气污染防治措施，确保大气污染物排放符合国家和地方相关标准和政策要求。该项目施工期施工现场应设置围挡，在施工场地采取苫盖遮盖、洒水降尘措施后，施工期产生的颗粒物应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准要求。

（二）严格落实各项水污染防治措施。该项目施工期产生的施工废水应经沉淀池和沉砂池后用于施工场地的洒水降尘，不外排。生活污水应经驻地村屯化粪池收集，定期清掏。

（三）落实声环境保护措施。该项目施工期应使用低噪声设备，合理规划施工期行车路线，夜间禁止施工，在严格落实以上噪声防治措施的前提下，应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。该项目运营期产生的噪声应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中标准要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。该项目施工期可回收建筑垃圾由建设单位回收再利用，剩余渣土等用于田间道路的修补，不可回收的工程弃土和砂石废料应及时进行清理，做到随产随清，产生的泥浆和钻渣，经沉淀、固化后及施工人员产生的生活垃圾集中收集后，交由市政环卫部门定期清运处理。

（五）落实生态环境管控措施。该项目施工期在土石方施工前，须先进行清表土工作，剥离占地内表层土，剥离厚度为20cm，表层土堆放在场地征占地范围内。临时堆放场周边设装土草袋临时拦挡，表土堆周边设置排水沟，堆放期间裸露表土堆面采用密目网覆盖，避免风蚀、水蚀引起的水土流失及其对大气环境、地表水环境的影响。施工结束后，表土回用于临时施工场地的覆土绿化，施工结束后将临时占地恢复原地类，清理材料场场地，裸露地面则覆表土进行植树种草。加强施工管理，加强对工人关于水土保持的教育，减少水土流失。该项目运营期通过采取公路维护部门的维护，保持道路路面清洁，避免扬尘对周边植被、农作物的生态环境影响。加强对路基两侧植被的维护，避免水土流失。

三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及“三线一单”等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目环境影响报告表。

五、双鸭山市生态环境保护综合执法局、双鸭山市友谊生态环境局和双鸭山市生态环境局红兴隆分局，负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。

六、你单位应在收到本批复后7日内，将批准后的环境影响报告表和批复送至双鸭山市生态环境保护综合执法局、双鸭山市友谊生态环境局和双鸭山市生态环境局红兴隆分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

双鸭山市生态环境局

2022年9月19日

双鸭山市生态环境局 2022年9月19日印发