双环审〔2022〕13号

关于双鸭山天兴报废汽车回收拆解有限公司

报废汽车拆解项目环境影响报告表的批复

双鸭山天兴报废汽车回收拆解有限公司：

你单位报送的《关于双鸭山天兴报废汽车回收拆解有限公司报废汽车拆解项目环境影响评价文件的请示》和《双鸭山天兴报废汽车回收拆解有限公司报废汽车拆解项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等有关材料收悉。依据《关于双鸭山天兴报废汽车回收拆解有限公司报废汽车拆解项目环境影响报告表的技术评估报告》（双环技保〔2022〕09号），经研究，批复如下：

一、该项目位于黑龙江省双鸭山市尖山区窑地路东，用地类型为工业用地。东侧为空地，南侧为停车场、废品收购站，西侧为窑地路，北侧为老物资交易市场。建设性质为新建，总占地面积10000m2，总建筑面积8800m2，包括拆解厂房500m2，办公室300m2，待拆车辆停放区4500m2，库房3500m2。其中拆解场地和贮存场地（包括临时贮存）的地面应硬化并防渗漏，并满足《建筑地面设计规范》GB50037的防油渗地面要求。新建汽车拆解生产线一条，年拆解能力5000辆，其中小型车3000辆（主要为轿车），大中型车2000辆（主要为客车及货车，不拆解电动汽车）。项目只设拆解过程，不涉及熔炼工序，不设置破碎过程，也无零件清洗及精细拆解、翻新等步骤。该项目未设置食堂及宿舍，办公室及生产厂房均采用电采暖。该项目总投资500万元，环保投资为72.5万，环保投资占比为14.5%。综合考虑，我局原则同意你单位环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。应按照相关要求严格落实大气污染防治措施，确保大气污染物排放符合国家和地方相关标准和政策要求。该项目施工期应采取封闭施工现场，运输车辆加盖篷布，堆场苫布遮盖，洒水降尘等措施后，施工期产生的颗粒物应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准要求。该项目运营期汽车拆解厂房应全封闭，在切割工位应设置移动式烟尘净化器进行收集处理，并经布袋除尘器处理后的颗粒物排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的要求，由15米高排气筒排放。拆解产生的非甲烷总烃应设置集气罩收集，并经活性炭吸附装置处理后的非甲烷总烃应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的要求，由15米高排气筒排放。危废暂存间产生的非甲烷总烃应通过微负压收集，经活性炭吸附处理后应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准限值要求后，由通过15米高排气筒排放。该项目厂界颗粒物应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值要求。无组织废气非甲烷总烃应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中标准限值要求。

（二）严格落实各项水污染防治措施。该项目施工期施工废水应经沉淀池后用于施工场地的洒水降尘，不外排。生活污水应排入防渗旱厕，定期清掏。该项目运营期新建1座处理规模为20m3/d污水处理站，处理工艺为隔油+絮凝+沉淀，生活污水应经化粪池处理，处理后应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及市政管网接收标准后，经市政管网排入双鸭山龙江环保水务有限责任公司处理。地面清洁废水应经厂区内新建污水处理站处理，处理后应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及市政管网接收标准后，经市政管网排入双鸭山龙江环保水务有限责任公司处理。

（三）落实声环境保护措施。该项目施工期应选用低噪声机械、设备，高噪声设备应设置隔声罩或消声装置。合理布置施工现场，严禁夜间施工，在严格落实以上噪声防治措施的前提下，应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。该项目运营期针对不同噪声源应采用隔声、消声、合理布置等治理措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。该项目施工期建筑垃圾应分类收集，可以回收利用的出售综合利用，不可利用建筑垃圾外运到有关部门指定的建筑固废倾倒场，不得随意堆放。施工人员生活垃圾集中收集，由市政环卫部门统一清运。该项目运营期生活垃圾应由市政环卫部门定期清运处理；废座椅等不可回收一般拆解产物，委托市政环卫部门统一处理；废安全气囊经引爆装置引爆后，外售处置；废电子电器部件交应由有处理资格的企业进行处置。该项目在库房内西侧，紧邻一般固废暂存间，新建1处储存能力20t的危险废物暂存间。危废暂存间应为独立封闭区域，地面设置防渗。该项目产生的废油液应储存在专用分类储液容器内，废蓄电池、油水分离装置浮油、废尾气净化装置、废活性炭应储存在各自专用存储容器内，废制冷剂、废防冻液应储存在各自专用存储罐内，废电容器、废机油滤清器应储存在各自专用密闭容器内，沾有油污的手套、抹布、废墩布应储存于防漏胶袋内，所有危险废物应暂存于新建的危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处置。

（五）强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。该项目应制定突发环境事件应急预案，严格落实环评报告中提出的风险防范措施，杜绝事故发生，将风险发生的概率和影响后果降到最低限度。该项目污水处理站内新建一座20m3的事故池，危险废物暂存间新建一座容积为1m3的事故应急池。

三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及“三线一单”等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目环境影响报告表。

五、在项目发生实际排污行为之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，污染物排放清

单及其他有关内容载入排污许可证，有机衔接环境影响评价与

排污许可证，并按证排污。

六、双鸭山市生态环境保护综合执法局和双鸭山市尖山生态环境局，负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。

七、你单位应在收到本批复后7日内，将批准后的环境影响报告表和批复送至双鸭山市生态环境保护综合执法局和双鸭山市尖山生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

（此页无正文）

双鸭山市生态环境局

2022年9月19日

双鸭山市生态环境局 2022年9月19日印发