双环函〔2019〕112号

双鸭山市生态环境局关于双鸭山

经济技术开发区污水处理厂及中水回用工程环境影响报告书的批复

双鸭山经济技术开发区管理委员会：

你单位报送的《关于报送双鸭山经济技术开发区污水处理厂及中水回用工程建设项目环境影响评价文件的请示》和《双鸭山经济技术开发区污水处理厂及中水回用工程建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）等有关材料收悉。依据双鸭山市环境工程评估中心《关于双鸭山经济技术开发区污水处理厂及中水回用工程环境影响评价报告书的技术评估报告》（双环评估〔2019〕44号），经研究，批复如下：

一、该项目位于双鸭山市四方台区挹娄大道东侧800m，七星街以北850m，该项目分一期、二期，本次评价一期，一期收水范围为双鸭山经济技术开发区规划面积4.67km2，建设性质为新建，占地面积4.0公顷，占地类型属于建设用地。采用粗细格栅→旋流沉砂→水解酸化→改良A2/O法→高密度沉淀法→滤布滤池工艺→超滤膜工艺→紫外线消毒法，建设日处理规模为2万m3的污水处理厂一座，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后全部回用，不设置废水排放口。配套建设收集管网1.75361公里，中水回收管网6.5公里，该项目总投资16073.03万，环保投资为92万元。原则同意环境影响报告书中所列建设项目的地点、性质、规模和拟采取的环境保护措施。

二、该项目在建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）做好大气污染防治措施。施工期施工场地设置围挡，严禁在围挡外堆放施工材料、建筑垃圾和渣土；定期对施工场地洒水；对运载建筑材料和建筑垃圾的车辆加盖蓬布；避免大风天气施工，施工场界颗粒物要满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值标准要求。运营期该项目除生化池、二沉池，高密度沉淀池外，其它处理单元均采取封闭措施，该项目在粗格栅间及污水提升泵房、细格栅及沉砂池、污泥脱水间及污泥均质池四个构筑物内各设置一台集气罩，收集的恶臭气体经除臭间生物滤池气体净化系统处理后，由15m排气筒排放，H2S、NH3等恶臭污染物排放量要满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表2限值要求；该项目H2S、NH3等恶臭污染物浓度要满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）厂界（防护带边缘）废气排放标准要求。该项目食堂共设2台灶头，在灶头上方安装油烟净化器，处理后的油烟排放量和排放浓度要满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准，经烟道引至高出屋顶的排气筒排放。

（二）落实水污染防治措施。施工期该项目施工废水经沉淀池收集沉淀处理后回用于现场降尘，不外排,生活污水在施工现场设置防渗旱厕，定期清掏外运。运营期该项目处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准标准后全部回用，不外排。落实地下水污染防治措施。该项目根据厂区各生产功能单元可能泄漏至地面的污染物性质和生产单元的构筑方式，要采取分区防渗措施，并按要求进行地表防渗，在厂址上下游设置6眼地下水跟踪监测井，建立地下水监测数据信息管理系统，定期对污染区的生产装置进行检查。

（三）落实噪声污染防治措施。施工期该项目要合理布局施工现场，合理安排施工时间，要采用低噪声、低振动的设备，对高噪声设备应加置消隔声设施，运输车辆进出要减速慢行、禁止鸣笛，厂界噪声要满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定。运营期该项目要优先选用低噪声设备，风机安装消声器，各类泵安装减振垫，运营期厂界噪声要满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。

（四）落实固体废物污染防治措施。该项目设置生活垃圾收集桶，对生活垃圾进行统一收集，定期送往环卫部门生活垃圾指定堆放点；建筑垃圾运往市政指定的建筑垃圾处理厂处理。运营期该项目产生的生活垃圾、栅渣、沉砂属于一般固体废物，生活垃圾暂存在垃圾桶、沉砂池废物和格栅截留物暂存在密闭容器中单独存放，统一由环卫部门定期清运；对营运期产生的脱水后污泥进行危险废物鉴定，根据鉴定结果采取相应的处置措施，如属危险废物，委托有资质单位处理，如不属于危险废物，在污泥含水率满足与双鸭山市生活垃圾焚烧发电厂协议要求的前提下，送双鸭山市生活垃圾焚烧发电厂处置；该项目营运期产生的危险废物暂存于危险废物间暂存，委托有资质的单位处理；危险废物转移过程中按照《危险废物转移联单管理办法》等有关规定实行，严格落实危险废物转移联单制度，危险废物运输要委托有资质单位进行运输。

（五）落实风险防范措施。该项目管道定时维护，防治跑、冒、滴、漏情况的发生。该项目要制定突发环境事件应急预案，并报属地生态环境局备案，要完善预警、预防工作，定期开展应急演练，强化与属地管理部门的应急联动，防止污染事故发生。该项目利用4000 m3的中水调节水池兼做事故池用于事故工况未处理污水暂存。

三、项目建设要严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，环境影响报告书应当重新审核。

五、由双鸭山市生态环境保护综合执法局组织开展项目事中事后监管工作。

六、你单位应在收到本批复后7日内，将批准后的环境影响报告书和批复送双鸭山市生态环境保护综合执法局，并按规定接受各级环境保护主管部门的日常监督检查。

双鸭山市生态环境局

2019年12月16日

双鸭山市生态环境局 2019年12月16日印发