双环函〔2019〕111号

双鸭山市生态环境局关于宝清县中医院

异地建设环境影响报告表的批复

宝清县中医院：

你单位报送的《关于报送宝清县中医院异地建设环境影响评价文件的请示》和《宝清县中医院异地建设环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等有关材料收悉。依据双鸭山市环境工程评估中心《关于宝清县中医院异地建设环境影响评价报告表的技术评估报告》（双环评估〔2019〕45号），经研究，批复如下：

一、该项目位于宝清县创业大街与东升路交汇处，建设性质为新建，建设1栋7层中医院门诊住院综合楼，医院床位160张，不含有传染科，新建80t/d地埋式医疗废水处理设施，采用“一级强化（混凝沉淀）+消毒”工艺，废水处理达标后排入宝清县污水处理厂，新建30m3事故池、医疗废物和危险废物等。该项目不含感染科门诊、感染科病房，不开展同位素诊疗诊断的医疗科室，医院采用X光、CT等放射性装置需另履行环境影响评价手续，牙科材料均为外购，不排放重金属废水，不设食堂和住宿、不设置传染病科室，中医科无煎药服务。总建筑面积12480㎡，占地面积8677㎡，其中，室外道路及停车场面积4474㎡，绿化面积2603㎡，工程总投资4368万元，其中环保投资48.5万元。原则同意环境影响报告表中所列建设项目的地点、性质、规模和拟采取的环境保护措施。

二、该项目在建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）落实大气污染防治措施。施工期施工厂界周围要设置临时挡板，并严禁在挡墙外堆放施工材料、建筑垃圾和渣土；在车辆行驶的路面洒水抑尘，禁止在大风天气施工，颗粒物要满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的无组织排放监控浓度限值的要求。运营期污水站产生的恶臭通过轴流风机收集后并活性炭过滤后经25m高排气筒排放，污水处理站NH3 、H2S有组织排放要满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准限值要求；污水处理站周边NH3 、H2S要满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求。供热依托城市集中供热管网。

（二）落实水污染防治措施。施工期施工废水经临时沉砂池沉淀后回用；生活污水排入临时防渗厕所，定期清淘外运。施工人员生活污水排入市政污水管网。营运期该项目污水处理采用一体化“一级强化（混凝沉淀）+消毒”工艺，生活污水经化粪池处理后和医疗废水混合进入污水处理站处理，在满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）中预处理标准后，进入污水管网。

（三）落实噪声污染防治措施。施工期机械设备要安装消音减振设施，禁止夜间施工，加强施工期的环境管理，场界噪声要满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。运营期水泵等设备，经减振、消声、隔声处理等降噪措施后，厂界噪声要满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（四）落实固体废物处理处置措施。施工期该项目生活垃圾施工单位采取袋装化定点收集，设立生活垃圾桶，统一收集，由环卫部门统一清运；建筑垃圾要按当地城建、环卫部门要求清运至指定建筑垃圾场。运营期医疗废物放入危险废物收集容器，存放在医疗废物暂存间，最终委托有资质的单位集中处理；污水处理站污泥和栅渣等危险废物存放在危险废物暂存间，最终委托有资质单位集中处置；废活性炭由厂家更换回收；检验室废液为危险废物，由专门容器收集，存放在危险废物暂存间，最终委托有资质的的单位统一处理；生活垃圾收集后由市政环卫部门统一处置。该项目固体废物要全部进行无害化、减量化、资源化处理。

（五）落实风险防范措施。该项目管道要定时维护，防治跑、冒、滴、漏情况的发生。该项目要制定突发环境事件应急预案，并报属地生态环境局备案，要完善预警、预防工作，定期开展应急演练，强化与属地管理部门的应急联动，防止污染事故发生。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，环境影响报告表应当重新审核。

五、由双鸭山市宝清生态环境局组织开展项目事中事后监管工作。

六、你单位应在收到本批复后7日内，将批准后的环境影响报告表和批复送至双鸭山市生态环境保护综合执法局和双鸭山市宝清生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

（此页无正文）

双鸭山市生态环境局

2019年12月13日

双鸭山市生态环境局 2019年12月13日印发