双环函〔2019〕97号

双鸭山市生态环境局关于双鸭山中天医院

建设项目环境影响报告表的批复

双鸭山中天医院：

你单位报送的《关于报送双鸭山中天医院建设项目环境影响评价文件的请示》和《双鸭山中天医院建设项目环境影响评价报告表》（以下简称《报告表》）等有关材料收悉。依据双鸭山市环境工程评估中心《关于双鸭山中天医院建设项目环境影响评价报告表的技术评估报告》（双环评估〔2019〕39号），经研究，批复如下：

一、该项目位于该项目位于双鸭山市尖山区西平行路南段12号，建设性质为新建，租赁总建筑面积为2069.55m2的3层商服楼建设，设置床位65张，医护人员20人；设置内科、外科、妇科、耳鼻喉科、口腔科、医学检验科、超声诊断、放射科、心电诊断科、中医科、针灸科、肾病科、计划生育科。医院不设食堂和宿舍、传染病科室，中医科无煎药服务，口腔科所用烤瓷牙等均为外购，不排放重金属废水。项目设有放射科（位于一层），内设含有辐射污染源设备，需另行办理环保手续，辐射设备及产生的废物不在本评价范围内。项目总投资30万元，环保投资为6.5万。原则同意环境影响报告表中所列建设项目的地点、性质、规模和拟采取的环境保护措施。

二、该项目在建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）落实大气污染防治措施。该项目污水处理站采取封闭措施，产生的恶臭负压收集后经活性炭过滤，处理后通过15m高排气筒排放。NH3、H2S要满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。该项目污水处理站无组织排放污染物NH3、H2S的浓度要满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。

（二）落实水污染防治措施。该项目产生的医疗机构污水排入医院污水处理站（规模为15m3/d，采用混凝沉淀+二氧化氯（次氯酸钠）消毒工艺），处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的表2预处理标准后排入市政污水管网，进入双鸭山龙江环保水务有限责任公司处理达标后，最终排入安邦河。项目不收纳传染病人，不设传染病房，故该项目无传染废水。落实地下水防渗措施。该项目采取分区防渗措施，医疗废物暂存间确定为重点防渗区，该项目污水处理站内初沉池、调节池、沉淀池、消毒池、事故池等各构筑物确定为一般防渗区。避免对项目区及周边地下水环境造成污染。

（三）落实噪声污染防治措施。该项目运营期医院厂界噪声要满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准要求。

（四）落实固体废物污染防治措施。该项目营运期产生的生活垃圾由市政环卫部门统一处理。该项目污水处理站活性炭由厂家定期更换，产生的废活性炭由厂家回收利用。检验室废液设置单独收集桶，暂存于该项目危废暂存间，定期交有资质单位处理。医疗废物分区暂存在危废暂存间内，与危险废物分区存放，委托有资质单位处置。污水处理站污泥及栅渣属危险废物，暂存于该项目危废暂存间，由有危险废物处置资质的单位处置。该项目固体废物要全部进行无害化、减量化、资源化处理。

（五）落实风险防范措施。该项目，管道要定时维护，防治跑、冒、滴、漏情况的发生。该项目要制定突发环境事件应急预案，并报属地生态环境局备案，要完善预警、预防工作，定期开展应急演练，强化与属地管理部门的应急联动，防止污染事故发生。

三、项目建设要严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，环境影响报告表应当重新审核。

五、由双鸭山市环境监察支队组织开展项目事中事后监管工作。

六、你单位应在收到本批复后7日内，将批准后的环境影响报告表和批复送至双鸭山市环境监察支队，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

双鸭山市生态环境局

2019年11月11日

双鸭山市生态环境局 2019年11月11日印发