双环函〔2019〕103号

双鸭山市生态环境局关于黑龙江建龙钢铁

有限公司高炉出铁场和矿槽除尘设施改造项目环境影响报告表的批复

黑龙江建龙钢铁有限公司：

你单位报送的《关于报送黑龙江建龙钢铁有限公司高炉出铁场和矿槽除尘设施改造项目环境影响评价文件的请示》和《黑龙江建龙钢铁有限公司高炉出铁场和矿槽除尘设施改造项目环境影响评价报告表》（以下简称《报告表》）等有关材料收悉。依据双鸭山市环境工程评估中心《关于黑龙江建龙钢铁有限公司高炉出铁场和矿槽除尘设施改造项目环境影响评价报告表的技术评估报告》（双环评估〔2019〕37号），经研究，批复如下：

一、该项目位于双鸭山市黑龙江建龙钢铁有限公司厂内，建设性质为技改，项目占地面积为400m2。对厂内1#、2#、3#高炉出铁场料罐除尘点位的现有3套除尘系统进行扩容升级改造除尘系统，利用现有3个高40 m、内径2.5m的排气筒；在1#、2#、3#高炉出铁场新建3套除尘系统，用于收集处理铁口、撇渣器、铁沟、渣沟、冲渣口等5个除尘点位的产尘，配套新建3个高28 m、内径3m的排气筒；在1#、2#、3#高炉矿槽新建3套除尘系统替代原有除尘系统，配套新建3个高28m、内径为3.2 m的排气筒。项目总投资为3613万元，其中环保投资3613万元。原则同意环境影响报告表中所列建设项目的地点、性质、规模和拟采取的环境保护措施。

二、该项目在建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）落实大气污染防治措施。施工期该项目在采取洒水降尘、遮盖苫布等措施后，颗粒物排放要满足《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）颗粒物无组织排放监控浓度限值。运营期该项目三座高炉出铁场废气（料罐点位）经吸风罩、抽风管道，通过改造后的脉冲袋式除尘系统处理后，在满足《炼铁工业大气污染物排放标准（GB28663-2012）》中表2标准后，分别利用现有的3个高40 m、内径2.5m的排气筒排放；该项目三座高炉出铁场废气（铁口、撇渣器、铁沟、渣沟、冲渣口等点位）经新建的脉冲袋式除尘系统处理后，在满足《炼铁工业大气污染物排放标准（GB28663-2012）》中表2标准后，分别经新建的3个高28 m、内径3m的排气筒排放；该项目三座高炉矿槽废气经吸风罩、抽风管道，通过脉冲袋式除尘系统处理后，在满足《炼铁工业大气污染物排放标准（GB28663-2012）》中表2标准后，分别经新建的3个高30 m、内径为2.5 m的排气筒排放；该项目在采取引风机引风产生负压控制各高炉出铁场和矿槽废气无组织排放措施后，要满足《炼铁工业大气污染物排放标准（GB28663-2012）》中表4标准。

（二）落实水污染防治措施。施工期该项目施工废水排入沉淀池沉淀后回用；施工期施工人员生活污水进入公司现有排水管网，依托公司现有污水处理设施处理；运营期该项目除尘器风机轴承座冷却用水，闭路循环，不外排，无生产废水产生。不增加生产人员，无新增生活污水。

（三）落实噪声污染防治措施。施工期该项目在采取施工期间选用低噪声设备，合理安排施工时间，不在夜间施工等措施后，场界噪声要满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求；运营期该项目在采取优先选用低噪声设备、设置好基础减振、采用隔声、减振材料等措施后，全厂厂界昼间、夜间噪声均要满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类要求。

（四）落实固体废物污染防治措施。施工期该项目建筑垃圾运至建筑垃圾堆放场；生活垃圾袋装化收集后交由环卫部门统一运至填埋场填埋。运营期该项目除尘系统收集的粉尘为一般工业固废，经埋刮板输送机、斗提机输送到灰仓贮存，灰仓中的灰定期由加湿机加湿后，运至烧结车间再利用。该项目不新增人员，无新增生活垃圾。该项目固体废物要全部进行无害化、减量化、资源化处理。

三、项目建设要严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，环境影响报告表应当重新审核。

五、由双鸭山市环境监察支队组织开展项目事中事后监管工作。

六、你单位应在收到本批复后7日内，将批准后的环境影响报告表和批复送至双鸭山市环境监察支队，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

双鸭山市生态环境局

2019年11月26日

双鸭山市生态环境局 2019年11月26日印发