双环函〔2019〕104号

双鸭山市生态环境局关于黑龙江红兴隆

农垦八五二农场明德石场项目环境影响报告书的批复

垦区红兴隆八五二农场明德石场：

你单位报送的《关于报送黑龙江红兴隆农垦八五二农场明德石场项目环境影响评价文件的请示》和《黑龙江红兴隆农垦八五二农场明德石场项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）等有关材料收悉。依据双鸭山市环境工程评估中心《关于黑龙江红兴隆农垦八五二农场明德石场项目环境影响评价报告书的技术评估报告》（双环评估〔2019〕41号），经研究，批复如下：

一、该项目位于黑龙江省双鸭山市宝清县（原黑龙江省八五二农场第三管理区），地理坐标为东经132°28'21.54"，北纬46°20'24.30"。该项目建设性质为新建，拟开采加工建筑用玄武岩为5万m3/a，项目区整体占地面积为1.8831hm2，其中开采区面积为1.76hm2，采用台阶式露天采剥工艺。开采区面积1.76hm2，总占地面积1.8831hm2，开采能力5×104m3/a，最大开采深度140m-180m标高，采用台阶式露天开采工艺，设1条破碎筛分生产线，设置1台颚式破碎机、1台圆锥破碎机、3个振动筛、2台给料机及配套皮带输送机。新建1个表土暂存场、1个废石堆场、建1个100t全封闭石粉仓等，并配套建设辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程等。矿山服务年限为4.39年，年工作天数为210天。项目总投资400万元，其中环保投资46万元。原则同意环境影响报告书中所列建设项目的地点、性质、规模和拟采取的环境保护措施。

二、该项目在建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）做好大气污染防治措施。施工期该项目对施工现场定期洒水，谨防运输车辆装载过满，并要采取遮盖、密闭措施；施工现场要设置围栏或部分围栏，颗粒物要满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的颗粒物无组织排放监控浓度限值。运营期该项目破碎筛分设备要用彩钢板密闭，圆锥破碎机产生的废气经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放；3台振动筛产生的废气分别经各自布袋除尘器处理后分别经3根15m高排气筒排放，破碎筛分工序粉尘的有组织排放要满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准的要求；该项目在采取料仓、运输车辆密闭，洒水抑尘等措施后，剥离、爆破、凿岩穿孔、集堆铲装、运输、表土暂存场及废石堆场、破碎筛分、石粉仓等无组织排放的粉尘要满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值的要求。

（二）落实水污染防治措施。施工期该项目产生的废水经临时沉沙池处理后回用于场地降尘，不外排，生活污水排入环保厕所，定期清掏外运。该项目采矿区四周布置截排水沟，厂区内部初期雨水、废石堆场和表土场雨水收集于1座300m3集水池，经1座50m3沉淀池沉淀后回用于开采平台洒水以及道路洒水抑尘等用水，不外排；生活污水排入防渗环保厕所，定期清掏外运。落实好场区分区防渗措施。该项目场区要采取分区防渗措施，一般防渗区为集水池、表土堆场和废石堆场，简单防渗区为厂区道路。

（三）落实噪声污染防治措施。施工期该项目选用低噪声设备，并设专人对其进行保养维修，夜间（22:00～次日6:00）禁止施工；施工厂界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。运营期该项目要优先选用低噪声设备，并在设备与基础之间安装减振装置，合理安排施工时间，采取有效的减振、隔声和消声等措施，厂界噪声要符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）表1中2类标准要求。

（四）落实固体废物污染防治措施。施工期该项目采区剥离的表土暂存于表土暂存场，作为后期复垦用土；施工人员生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一处理。运营期该项目生活垃圾经集中收集后由当地环卫部门统一处理；炸药包装物由爆破部门统一回收利用；剥离的表土暂存于表土暂存场，用于土地复垦；剥离的废土石暂存于废石堆场，用于矿区道路的维护，剩余部分出售；除尘器收集的粉尘和筛分下来的石粉集中收集至全封闭石粉仓中储存，定期外售建材公司。该项目固体废物要全部进行无害化、减量化、资源化处理。

（五）落实好生态保护措施，环境风险防治措施和服务期满后环境保护措施。该项目要严格控制施工范围；表土采用分层剥离，分层堆放。表土堆存于表土暂存场，作为闭坑后覆土，表土暂存场要设置浆砌石挡墙和截流沟，土堆表面植草绿化；避开雨天施工，减少场地占用，施工结束及时恢复原地貌，落实水土流失及防治措施，减少水土流失影响。该项目露天矿山开采，开采过程要严格采取洒水抑尘等粉尘防治措施；建设单位要加强对工作人员的生态环境保护教育，减少对野生动物的干扰；废石堆场和表土堆场上方要设置截流沟，防止外部地表径流汇入，导致水土流失和泥石流；对已开采的采场边坡要进行植草绿化，减少水土流失和防止泥石流灾害发生；临时堆土场四周要设置浆砌石挡墙和截流沟，要设置洒水装置定期洒水降尘。

（六）落实风险防范措施。该项目要制定突发环境事件应急预案，并报属地生态环境局备案，要完善预警、预防工作，定期开展应急演练，强化与属地管理部门的应急联动，防止污染事故发生。

三、项目建设要严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，环境影响报告书应当重新审核。

五、由双鸭山市宝清生态环境局组织开展项目事中事后监管工作。

六、你单位应在收到本批复后7日内，将批准后的环境影响报告书和批复送至双鸭山市环境监察支队和双鸭山市宝清生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

双鸭山市生态环境局

2019年11月26日

双鸭山市生态环境局 2019年11月26日印发